Раздел 1. Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования

1.1 Жилищный фонд

Учетная норма площади жилого помещения для принятия на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях составляет 15 м2 общей площади жилого помещения на одного человека.

Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на одного человека составляет:

- 15 м2 общей площади жилого помещения для семьи в составе трех и более человек на каждого члена семьи;

- 35 м2 общей площади жилого помещения для семьи численностью два человека;

- 26 м2 общей площади жилого помещения для семьи численностью один человек.

Специализированный жилой фонд принимается в размере:

- для служебных жилых помещений – не менее 15,0 м2 общей площади на 1 человека,

- для жилых помещений в общежитиях – не менее 6,0 м2 общей площади на 1 человека,

- для жилых помещений маневренного фонда - не менее 6,0 м2 общей площади на 1 человека.

1.2 Учреждения и предприятия обслуживания

1.2.1 Объекты физкультуры и массового спорта

# Минимальный уровень обеспеченности населения Хребтовского муниципального образования объектами физической культуры и массового спорта принимается по таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами физкультуры и спорта

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 66,5 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 21,4 |
| Плоскостные сооружения | м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел. | 1852,5 |

# Максимальный уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта для населения принимается по таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Максимальный уровень доступности объектов физкультуры и спорта

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Спортивные залы | мин | 30* |
| Плавательные бассейны | час | 2* |
| Плоскостные сооружения | м | 1050 |

Примечание: * – транспортная доступность.

# 1.2.2 Объекты культуры и досуга

# Минимальный уровень обеспеченности населения Хребтовского муниципального образования объектами культуры и досуга принимается по таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами культуры и досуга

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальные архивы | объект | 1 |
| Муниципальные библиотеки | тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел. | 4,9 |
| Учреждения культурно-досугового типа | место на 1 тыс. чел. | 76 |

# Примечания: В качестве сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа учитываются самостоятельные учреждения (Дома культуры, социально-культурные и культурно-досуговые комплексы и др.) и обособленные отделы.

# Максимальный уровень  доступности объектов культуры и досуга для населения принимается по таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Максимальный уровень доступности объектов культуры и досуга

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальные архивы | час | 4* |
| Муниципальные библиотеки | м | 560 |
| Учреждения культурно-досугового типа | м | 560 |

Примечание: * – транспортная доступность.

1.2.3 Объекты торговли

Минимальный уровень обеспеченности населения объектами торговли принимается следующим образом:

- суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов – 351 м2 на 1000 чел;

- минимальный норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров – 107 м2 на 1000 чел;

- минимальный норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров – 244 м2 на 1000 чел.

Радиус обслуживания населения объектами торговли, размещенными в жилой застройке, следует принимать в размере 640 м.

1.2.4 Зоны массового кратковременного отдыха

# Минимальный уровень обеспеченности населения зонами массового кратковременного отдыха принимается по таблице 1.5.

# Максимальный уровень доступности для населения зон массового кратковременного отдыха принимается по таблице 1.6.

Таблица 1.5 – Минимальный уровень обеспеченности населения зонами массового отдыха

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Зона массового кратковременного отдыха, в том числе: |
| интенсивно используемая часть, в том числе: | м2/посетителя | 100 |
| пляжи | м2/посетителя | 8 |
| неинтенсивно используемая часть | м2/посетителя | 500 – 1000 |

Таблица 1.6 – Максимальный уровень доступности для населения зон массового кратковременного отдыха

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Зона массового кратковременного отдыха | км | 10 |

1.2.5 Объекты ритуальных услуг и места захоронения

Минимальный уровень обеспеченности населения Хребтовского городского поселения объектами ритуальных услуг и местами захоронения принимается по таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами ритуальных услуг и местами захоронения

| Наименование | Уровень обеспеченности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Бюро похоронного обслуживания | 1 объект на поселение |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,26 га/ 1000 чел. |

1.3 Озелененные территории общего пользования

Минимальный уровень обеспеченности населения Хребтовского городского поселения озелененными территориями общего пользования составляет 10 м2 на одного человека для р.п. Хребтовая и 12 м2 для д. Карстовая.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

1.4 Проходы (проезды) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

Максимальная территориальная доступность устанавливается для осуществления прохода (проезда) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам и принимается по таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Максимальный уровень доступности проходов (проездов) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проход (проезд) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | м | 250 |

Примечание:  За максимально допустимый уровень территориальной доступности прохода (проезда) к водным объектам общего пользования и их береговой полосе принимается половина расстояния между соседними проходами.

Проход (проезд) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, как правило, устанавливается в границах территории общего пользования, при невозможности – обеспечивается путем установления публичных сервитутов.

1.5. Транспорт

1.5.1 Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов

Уровень автомобилизации для территории Хребтовского городского поселения принимается в размере 250 единиц на 1 000 человек, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 20-30 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

Классификация автомобильных дорог местного значения приводится в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Показатели поперечных профилей улично-дорожной сети

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поселковая дорога | Связь с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

1.5.2 Сеть общественного транспорта

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 400 м.

Расстояния между остановочными пунктами на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом следует принимать в пределах 800 м.

1.5.3 Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей при общественных объектах следует принимать в соответствии с таблицей 1.10.

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более 250 м.

Таблица 1.10 – Нормы расчета муниципальных парковок для индивидуального автомобильного транспорта для р.п. Хребтовая

| Учреждения и предприятия обслуживания | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Административно-общественные учреждения | 10 работающих | 1 |
| Спортивные залы | на 10 единовременных посетителей | 1 |
| Плавательные бассейны | на 35 единовременных посетителей | 4 |
| Плоскостные сооружения | На 10 мест на трибунах | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | на 10 мест | 1 |
| Зоны массового кратковременного отдыха | на 10 единовременных посетителей | 1 |

1.6 Инженерное обеспечение

1.6.1 Объекты водоснабжения и бытовой канализации

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление  следует принимать в соответствии с таблицей 1.11.

Таблица 1.11 – Нормы удельного хозяйственно-питьевое водопотребления в населенных пунктах на одного жителя

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление (за год), л/сут |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 |

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно таблице 1.11 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные расходы на полив принимаются равными 50 л/сут∙человека.

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

1.6.2 Объекты теплоснабжения

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, ккал/час на м2 (ккал/час на м3) следует принимать по таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий  ккал/час на м2  (ккал/час на м3)

| Типы зданий | Удельные показатели расхода тепловой энергии на отопление зданий ккал/час на м2 или (ккал/час на м3) в зависимости от этажности зданий |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Малоэтажные индивидуальные жилые дома | Отапливаемая площадь зданий, м2* |  |  |  |
|  | 60 и менее | 92,10 | – | – |
|  | 100 | 82,10 | 88,70 | – |
|  | 150 | 72,40 | 78,80 | 85,40 |
|  | 250 | 65,70 | 69,10 | 72,40 |
|  | 400 | – | 59,10 | 62,50 |
|  | 600 | – | 52,50 | 55,90 |
|  | 1000 и более | – | 46,0 | 49,20 |
| 2. Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3-5 | 62,90 | 56,80 | 53,80 |
| 3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 61,60 | 60,0 | 58,40 |
| 4. Дошкольные учреждения, хосписы | 59,60 | 59,60 | 59,60 |
| 5. Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады при Твн.= 18°С | (9,32) | (9,0) | (8,40) |

Примечание: * – При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 60-1000 м2 значения должны определяться по линейной интерполяции.

1.6.3 Объекты электроснабжения

Расчетные показатели электропотребления следует принимать в соответствии с таблицей 1.13.

Таблица 1.13 – Расчётные показатели электропотребления

| Степень благоустройства | Расчет показателей | Электропотребление, |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Населенные пункты: не оборудованные стационарными электроплитами (= 0,7) оборудованные стационарными электроплитами (= 1,0) |  |  |
|  |  | 950 |
|  |  | 1350 |

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

1.6.4 Объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов

# Максимальный уровень доступности для населения до площадок под контейнеры принимается по таблице 1.14.

Таблица 1.14 – Максимальный уровень доступности для населения до площадок под контейнеры

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Площадки под контейнеры | м | 100 |

Приложения

Приложение 1

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:

Местные нормативы градостроительного проектирования – утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативный правовой акт поселения, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в отношении объектов, функционирование которых связанно с решением вопросов местного значения.

Частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц;

Муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию;

Озелененные территории общего пользования – вид территорий общего пользования, которые отграничиваются красными линиями от кварталов, а также от другого вида территорий общего пользования – улично-дорожной сети. В состав территории включаются парки (в том числе минипарки, специализированные парки, парки культуры и отдыха), сады, скверы, бульвары и иные подобные территории для отдыха населения.

Место массового отдыха – территория или объект, предназначенный для организованного отдыха населения (объекты культуры и досуга, объекты физкультуры и спорта, озелененные территории общего пользования, площади и улицы, зоны массового кратковременного отдыха).

Зона массового кратковременного отдыха – территория, предназначенная для организованного отдыха людей, включающая в себя интенсивно используемую часть с размещением объектов и неинтенсивно используемую часть без размещения капитальных объектов.

Автомобильная дорога (дорога) – часть территории населенных пунктов поселения, определяемая в соответствии с абзацем восьмым статьи 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – территория, находящаяся в границах полос отвода - красных линий, которые в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы земельных участков расположения дороги, предназначенной для движения в соответствующих случаях автомобилей, общественного транспорта, пешеходов. При соблюдении технических регламентов безопасности указанная территория в пределах красных линий может быть использована для размещения других элементов транспортной инфраструктуры, а также для устройства инженерных коммуникаций, включая устройство линий электропередачи, линий связи (подземных и надземных);

Улица – дорога, расположенная в пределах функциональных зон застроенных территорий населенных пунктов, границы которой в виде красных линий являются одновременно границами элементов планировочной структуры – кварталов;

Проезды – подъезды со сквозным движением (когда место выезда не совпадает с местом въезда) через квартал, создание которых допускается в исключительных случаях только для автомобилей специального назначения, когда в сложившейся застройке невозможно создать, оборудовать улицы;

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования;

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

Остановка общественного транспорта – специально отведённая территория, предназначенная для посадки/высадки пассажиров общественного транспорта.

Хранение – пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению, по месту регистрации автотранспортных средств.

Паркирование – временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения.

Автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения или паркирования автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в виде карманов, отступающих от проезжей части, и др.) либо уличными (в виде "парковок" на проезжей части, обозначенных разметкой).

Транспортная услуга – результат деятельности исполнителя транспортной услуги по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответствии с установленными нормами и требованиями;

Транспортное обслуживание – процесс предоставления транспортных услуг потребителям, в соответствии с установленными нормами и требованиями.